Convocatoria a Ensayo de Aptitud de Contador de Energía Eléctrica clase 1% y 2%

Los Ensayos de Aptitud son una herramienta externa de control de la calidad, que permite a los laboratorios de calibración comparar su desempeño con otros laboratorios, detectar tendencias para tomar acciones y facilitar su mejora continua. La participación con resultados exitosos en los Ensayos de Aptitud es un requisito establecido por la política de ensayos del ONARC, para todo laboratorio que tenga las intenciones de acreditarse por la NC ISO/IEC 17025.

La Dirección Técnica de la UNE, convoca a los laboratorios que realizan calibraciones de contadores de energía eléctrica, a participar en el ensayo inscrito en el programa nacional de ensayos de la Unión Eléctrica, que tiene las características siguientes:

Ítems de ensayo:

- El contador estático de energía activa marca CHINT, modelo DDS666, número de serie 2016-05-2120038825, con tensión nominal de 127 V, intensidad de corriente nominal de 10 A, y frecuencia de trabajo de 60 Hz. Sello contra juste: 2538825;0136193.

- El contador trifásico de energía activa marca HEXING, modelo HXE34K, número de serie 14336261, con tensión nominal de 3*(96 a240) V, intensidad de corriente de 50(100) A, y frecuencia de trabajo de 60 Hz y 1000 imp/kWh.

- Método de procesamiento estadístico: Se utilizarán como valor asignado el valor de referencia obtenido en mediciones realizadas por el colaborador, así como la incertidumbre del valor de referencia reportada por este.

La evaluación del desempeño de cada laboratorio participante se realizará de forma cuantitativa y se determinará a partir de:

Desempeño satisfactorio

Desempeño no satisfactorio

Se utilizarán, además, los estadígrafos h y k de Mandel para conocer la consistencia inter e intralaboratorio a partir de los principios establecidos en la ISO 5725-2:1994.

- Informes. Una vez recibidos los resultados, el colaborador preparará un informe preliminar en el que se consignarán estos, el cual será enviado por correo electrónico a todos los laboratorios participantes con el propósito de que puedan revisar los datos que se usarán para preparar el informe final, y le hagan llegar al colaborador sus criterios. Para esto disponen de una semana, a partir de su envío y pasado este tiempo se asume que los laboratorios participantes están de acuerdo con el informe preliminar.

El Informe Final será elaborado por el colaborador y enviado al coordinador para su aprobación y envío al ONARC. Una vez aprobado se enviará a cada laboratorio participante.

- Consultas:  Ing. Tamara Rodriguez Guerrero: jgrupotec@oc.une.cu

Ing. Jose Luis Aquino Ramirez;  aquino@eleccmg.une.cu

Fecha límite de inscripción: 10/2/2023.

Datos a enviar de estar interesados.

| Laboratorio | Dirección | Contacto | Teléfono | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |